КАТОК ВЫРАВНИВАЮЩИЙ

КВ-6.0-01 и КВ-6.0-02

Руководство по эксплуатации

Содержание

| 1 Общие сведения…............................................................................................. | 3 |
| --- | --- |
| 2 Устройство и работа катка…........................................................................ | 3 |
| 3 Техническая характеристика катка….......................................................... | 5 |
| 4 Требования безопасности…............................................................................... | 7 |
| 5 Наладка и обкатка катка на месте его применения…................................ | 7 |
| 6 Органы управления и приборы…..................................................................... | 8 |
| 7 Подготовка к работе и порядок работы…........................................................ | 8 |
| 8 Правила эксплуатации и регулировки….......................................................... | 9 |
| 9 Техническое обслуживание…........................................................................... | 10 |
| 10 Перечень возможных неисправностей и указания по их устранению….... | 20 |
| 11 Правила хранения…......................................................................................... | 20 |
| 12 Транспортирование …...................................................................................... | 21 |
| 13 Утилизация …................................................................................................... | 22 |
| 14 Комплектность………...................................................................................... | 23 |
| 15 Свидетельство о приемке…............................................................................. | 24 |
| 16 Гарантии изготовителя…................................................................................. | 25 |
| 17 Приложение Гарантийный талон…................................................................ | 26 |
| 18 Приложение Отметка об изучении инструкции по эксплуатации……… | 27 |

1 Общие сведения

###### Каток выравнивающий КВ-6.0____

Заводской номер_______________

Год выпуска___________________

1.1 Назначение и область применения.

1.1.1 Каток предназначен для предпосевного и послепосевного прикатывания поверхностных слоев почвы с целью их уплотнения и дробления комков, частичного выравнивания поверхности поля.

###### 1.1.2 Каток  агрегатируется с колесными тракторами класса 1.4-2,0 т.с.

1.1.3 Зона применения катка – Республика Беларусь и страны СНГ с аналогичными почвенно-климатическими условиями. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150.

1.1.4 Каток применяется на всех типах минеральных почв при влажности до 20% и твердости до 3,0 Мпа. Допускается неровность рельефа почвы не более 160 мм. Наличие на поле скоплений неубранной соломы не допускается. Допускается наличие пожнивных остатков размерами комков не более 250мм. Величина уклона поверхности поля не должна превышать 80.

Предпосевное прикатывание производится для задержания влаги  в почве, измельчения мелких комьев земли и выравнивания поверхности поля, а также для уплотнения осевшей, поздно обработанной почвы, что особенно необходимо перед посевом сельскохозяйственных культур. Данная операция снижает проскальзывание и прогрузание опорно-приводных колес сеялки, что повышает равномерность посева и стабилизирует глубину заделки семян.

Послепосевное прикатывание – необходимая операция для влагозадержания и обеспечения контакта семян с почвой. Такой контакт создает благоприятные условия для получения более раннего и дружного прорастания семян, что имеет существенное значение в повышении урожайности при посеве в засушливых и поврежденных ветровой эрозии районах.

2 Устройство и работа

2.1 Каток в соответствии с рисунком 1 является полунавесной машиной. Он состоит из следующих основных узлов:

1 – Рама, 2 – Рабочие органы – катки, 3 – Дышло, 4 – Транспортные колеса,    5 – Гидросистема, 6 – Стопор.

2.2 На раму 1 катка посредством подшипниковых узлов крепятся рабочие органы – катки 2. Катки агрегатируются с трактором при помощи дышла 3. (рисунок 1)

2.3 Подъем катка из рабочего положения в транспортное и обратно осуществляется с помощью гидроцилиндров. После перевода катка в транспортное положение необходимо зафиксировать его от раскладывания стопорами 6. (рисунок 1)

2.4 В рабочем положении боковые гидроцилиндры должны быть в “плавающем” положении, для копирования рельефа почвы.

2.5 Для транспортирования в кузове автомобиля (ширина 2.5 м) транспортные колеса 4 выполнены на фланцевых соединениях.

Рисунок 1   Общее устройство

1 – Рама, 2 – Рабочие органы – катки, 3 – Дышло, 4 – Транспортные колеса, 5 – Гидросистема, 6 – Стопор

ВНИМАНИЕ: - ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ САМОПРОИЗВОЛЬНОГО РАСКЛАДЫВАНИЯ КАТКОВ В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ БОКОВЫЕ СЕКЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАФИКСИРОВАНЫ СТОПОРАМИ (РИСУНОК 1).

ВНИМАНИЕ: - ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОЛОМОК ПРИ РАСКЛАДЫВАНИИ КАТКОВ В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПЕРВЫМ РАСКЛАДЫВАТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГИДРОЦИЛИНДР 5а (РИСУНОК 1). ПРИ ПЕРЕВОДЕ В ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБРАТНЫЙ ПОРЯДОК.

ВНИМАНИЕ: - ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА ПОЧВЫ БОКОВЫЕ ГИДРОЦИЛИНДРЫ 5б (РИСУНОК 1) ДОЛЖНЫ БЫТЬ В “ПЛАВАЮЩЕМ” ПОЛОЖЕНИИ.

3 Техническая характеристика катка

3.1 Основные параметры, размеры, характеристики и количество обслуживающего персонала приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Наименование показателя | КВ-6.0-01 | КВ-6.0-02 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Тип | Полунавесной | Полунавесной |
| 2 Агрегатирование с тракторами | 1.4 и 2 класса | 1.4 и 2 класса |
| 3 Тип катка | гладкий | кольчато-зубчатый |
| 4 Производительность за 1ч, га, до: |  |  |
| – основного времени | 3,6-6,0 | 3,6-6,0 |
| – сменного времени | 2,7-4,5 | 2,7-4,5 |
| 5 Рабочая скорость, км/ч | 6,0-10,0 | 6,0-10,0 |
| 6 Удельный расход топлива за основное время, кг/га, не более | 10 | 12 |
| 7 Глубина уплотнения, см | 3-4 | До 8 |
| 8 Конструктивная ширина захвата, м не менее | 6,0±0,1 | 6,0±0,1 |
| 9 Количество катков, шт. | 3 | 3 |
| 10 Крошение почвы, % | - | 85 |
| 11 Плотность почвы в слоях, г/см3 | 0,8-1,3 | 1,1-1,3 |
| 12 Забивание, залипание рабочих органов | не допускается | не допускается |
| 13 Масса, кг, не более | 1500±100 | 2800±100 |
| 14 Масса с водой, кг не более | 2500±200 | - |

Продолжение таблицы 3.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 15 Габаритные размеры, не более мм |  |  |
| в рабочем положении: |  |  |
| – длина | 4850 | 4850 |
| – ширина | 6250 | 6250 |
| – высота | 1300 | 1300 |
| в транспортном положении: |  |  |
| – длина | 4500 | 4500 |
| – ширина | 2900 | 2900 |
| – высота | 2200 | 2200 |
| 16 Число персонала по эксплуатации необходимого для, обслуживания операций, непосредственно связанных с работой машины, чел. | 1 тракторист-машинист | 1 тракторист-машинист |
| 17 Транспортная скорость, км/ч, не более | 10 | 10 |
| 18 Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | 300 |
| 19 Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0,75 | 0,75 |
| 20 Срок службы, лет | 8 | 8 |
| 21 Годовая нормативная наработка, ч | 100 | 100 |
| 22 Средняя наработка на сложный отказ (отказы II и III групп сложности), ч | 100 | 100 |
| 23 Коэффициент готовности, не менее, с учетом организационного времени | 0,99 | 0,98 |
| 24 Удельная конструкционная масса, кг/м, не более (с водой/без воды) | 420/250 | 470 |
| 25 Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0,17 | 0,17 |
| 26 Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний, чел.-ч/ч, не более | 0,04 | 0,04 |

4 Требования безопасности

4.1 Требования безопасности при эксплуатации катка должны соответствовать требованиям системы стандартов безопасности труда и правилам по технике безопасности при транспортировании, использовании, техническом обслуживании, устранении неисправностей и хранении сельскохозяйственных машин, действующих в каждом хозяйстве.

4.2 К работе с катком допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации (отметка об изучении в приложении) и имеющие соответствующую квалификацию. В противном случае изделие снимается с гарантии.

4.3 При эксплуатации катка запрещается:

- выполнять поворот и задний ход при опущенных рабочих органах;

- находиться на катке во время их движения;

- производить очистку, регулировку, устранение неисправностей, техническое обслуживание катка при работающем двигателе трактора;

- производить ремонтные работы на катке в транспортном положении;

- находиться возле катка при переводе его из транспортного положения в рабочее и обратно, а также во время работы.

4.4 При погрузке и разгрузке катка и его составных частей строповку производить в местах, обозначенных символом 2.30 «Точка подъема» по ГОСТ 26336-97.

4.5 Транспортная скорость должна быть не более 10 км/ч, а на разбитых дорогах и мостах – не более 5км/ч.

5 Наладка и обкатка катка на месте его применения

5.1 Произвести расконсервацию: вскрыть ящик и пакет с эксплуатациионной документацией. Удалить защитную смазку, нанесенную на поверхность деталей катка.

5.2 Проверить комплектность в соответствии с одноименным разделом паспорта и упаковочными листами.

  - Произвести внешний осмотр составных частей катка на отсутствие механических повреждений, коррозии. Обнаруженные повреждения устранить.

5.4 Установить необходимое давление воздуха в шинах трактора.

5.5 Агрегатирование катка с трактором производится на ровной площадке. Трактор на малой скорости задним ходом подъезжает к катку так, что отверстие в прицепной вилке, установленная на нижних тягах навесной системы трактора совместилась с отверстием в дышле катка, и зафиксировать ее. Цепи навесной системы трактора должны блокировать нижние тяги между собой.

5.6 Установить страховочные цепи.

  - Подключить гидросистему катка к гидросистеме трактора.

6         Органы управления и приборы

6.1 Управление работой и транспортированием катка (перевод в рабочее положение и обратно, скорость движения рабочая и транспортная) осуществляется трактористом из кабины трактора с помощью органов управления, контрольных и измерительных приборов трактора.

##### 7    Подготовка к работе и порядок работы

7.1 Подготовка трактора к работе.

7.2 Подготовка катка к работе.

7.2.1 Сцепить каток с трактором в соответствии с пунктами 5.5, 5.6 и 5.7.

7.2.2 Подготовить каток к работе

7.3 Порядок работы

7.3.1 Перед работой установить каток в начале гона.

7.3.2 Перевести каток из транспортного положения в рабочее с помощью гидросистемы.

ВНИМАНИЕ: - ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОЛОМОК ПРИ РАСКЛАДЫВАНИИ КАТКОВ В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПЕРВЫМ РАСКЛАДЫВАТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГИДРОЦИЛИНДР 5а (РИСУНОК 1). ПРИ ПЕРЕВОДЕ В ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБРАТНЫЙ ПОРЯДОК.

7.3.3 Передвижением нижних рычагов навески установит дышло параллельно земле.

ВНИМАНИЕ: - ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА ПОЧВЫ БОКОВЫЕ ГИДРОЦИЛИНДРЫ 5б (РИСУНОК 1) ДОЛЖНЫ БЫТЬ В “ПЛАВАЮЩЕМ” ПОЛОЖЕНИИ.

7.3.4 Начать движение.

ВНИМАНИЕ: - ЧТОБЫ ТРАНСПОРТНЫЕ КОЛЕСА НЕ КАСАЛИСЬ ПОЧВЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГИДРОЦИЛИНДР 5а (РИСУНОК 1) ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЫТ В КРАЙНЕМ ПОЛОЖЕНИИ.

7.3.7 По окончании работы необходимо:

а) выключить двигатель трактора и очистить каток от грязи и растительных остатков;

б) перевести каток из рабочего положения в транспортное, выполнив все действия пункта 7.3.2 в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ: - ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ САМОПРОИЗВОЛЬНОГО РАСКЛАДЫВАНИЯ КАТКОВ В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ БОКОВЫЕ СЕКЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАФИКСИРОВАНЫ СТОПОРАМИ (РИСУНОК 1).

8 Правила эксплуатации и регулировки

8.1 Эксплуатировать только правильно собранный, проверенный и отрегулированный каток.

8.2 Для выполнения регулировок в агрегате с трактором устанавливаются на ровной площадке и переводятся в рабочее положение.

8.3 Крупные предметы (пни, остатки деревьев и кустарников, камни, металлические предметы и т.п.) являются препятствием для работы катка и должны быть перемещены за пределы поля.

8.4 В процессе работы катка не допускать забивания рабочих органов землей и растительными остатками. В случае их забивания необходимо выключить двигатель трактора и произвести очистку вручную, катки в рабочем положении и заглушив двигатель трактора.

8.5 Перед выполнением поворота необходимо поднять рабочие органы  так, чтобы они не касались почвы.

8.6 ВНИМАНИЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ПОВОРОТЫ С ОПУЩЕННЫМИ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ, ТАК КАК ЭТО ПРИВОДИТ КАТОК К ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ.

8.7    ВНИМАНИЕ: - ПРИ РАБОТЕ НА МЯГКИХ ГРУНТАХ И ПАХОТЕ ДЛЯ УМЕНШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ КОЛЕС НА ГРУНТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОНИЖАТЬ ДАВЛЕНИЕ В КОЛЕСАХ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАКТОРА ИЛИ ПРИМЕНЯТЬ СДВАИВАНИЕ ЗАДНИХ КОЛЕС.

8.8      ВНИМАНИЕ: - В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА НЕ СТАВИТЬ КАТОК (КВ-6.0-01) НА ХРАНЕНИЕ ЗАПОЛНЕННЫМ ВОДОЙ, РАЗРЫВ КАТКОВ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ.

9 Техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ МАШИНЫ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С РАЗРАБОТЧИКОМ (ПРОЕКТИРОВЩИКОМ).

9.1 Каток разработан под существующую систему ТО и ремонта согласно ГОСТ 15.601-98.

9.2 Техническое обслуживание катка необходимо проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 20793-86.

9.3 Виды и периодичность технического обслуживания, проводимого в период эксплуатации катка, приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1

| Вид технического обслуживания | Периодичность или срок постановки на ТО |
| --- | --- |
|  | моточасы | литры израсходованного топлива |
| 1 Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) | 8-10 | - |
| 2 Первое техническое обслуживание (ТО-1) | 60 | - |
| 3 Техническое обслуживание перед началом сезона работы (ТО-Э) (ТО-Э совместить с ТО при снятии с хранения) | Перед началом сезона работы | - |
| 4 Техническое обслуживание при хранении: |  |  |
| 1) подготовка к межсмен-ному хранению | Непосредственно после окончания работы | - |
| 2) подготовка к кратковременному хранению | Непосредственно после окончания работы | - |
| 3) подготовка к длительному хранению | Не позднее 10 дней после окончания работы | - |
| 4) в период хранения | В закрытых помещениях – 1 раз в 2 месяца, на открытых площадках и под навесом – 1 раз в месяц | - |
| 5) при снятии с хранения | Перед началом сезона работы | - |

9.4 К работе по техническому обслуживанию катка допускаются только лица, изучившие их устройство и аттестованные в соответствии с принятой у потребителя системой аттестации.

9.5 Каток, направляемый на техническое обслуживание, должны быть комплектными.

9.6 Перечень точек смазки и их расположение приведены в таблице 9.2 и на схеме смазки, представленной на рисунке 2.

| Номер позиции на схеме смазки | Наименование точек смазки | Наименование, марка и обозначение стандарта на смазочные материалы и жидкости | Количество точек смазки | Периодичность смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Смазка при эксплуатации при температуре | Смазка при хранении |  |  |
|  |  | от –40º С до +5º С | от +5º С до +50º С |  |  | основные | заменители |
| 1 | Подшипниковые узлы рабочих органов - катков | – | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 или солидол С ГОСТ 4366-79 | Та же, что и при эксплуатации | 6 | При ТО-Э, ТО-1 и при подготовке к длительному хранению |
| 2 | Шаровые подшипники гидроцилиндра | – | То же | То же | 6 | То же |
| 3 | Ось поворота дышла | – | То же | То же | 2 | То же |
| 4 | Ось поворота боковых рам | – | То же | То же | 4 | То же |
| 5 | Ось поворота центрального катка | – | То же | То же | 2 | То же |

Таблица 9.2

Рисунок 2    Схема смазки

9.7 При проведении технического обслуживания необходимо строго соблюдать общие правила безопасности.

9.8 Перечень работ, выполняемых по каждому виду технического обслуживания, приведен в таблице 9.3.

Таблица 9.3

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструменты, приспособления, материалы для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) |
| 1 Очистить каток от грязи, пыли, растительных остатков | Каток должны быть чистыми | Ветошь, щетка, чистик |
| 2 Проверить комплектность катка | Каток должны быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей катка, при обнаружении неисправностей устранить их | Каток должны быть исправным | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 4 Проверить и при необходимости подтянуть крепления сборочных единиц катка. Обратить особое внимание на крепление рабочих органов. | Резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 5 Проверить отсутствие подтеков масла в соединениях и уплотнениях гидросистемы | Гидросистема должна быть герметичной. Не должно быть подтеканий масла | Визуальный осмотр |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Первое техническое обслуживание (ТО-1) |
| 1 Очистить каток от грязи, пыли, растительных остатков, вы мыть каток | каток должны быть чистыми | Ветошь, щетка, чистик, вода или синтетическое моющее средство для струйной очистки машин |
| 2 Проверить комплектность катка | каток должны быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей катка, при обнаружении неисправностей устранить их | каток должны быть исправным | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 4 Проверить и при необходимости подтянуть крепления сборочных единиц катка. Обратить особое внимание на крепление рабочих органов. | Резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 5 Смазать каток согласно схемы смазки (Рисунок 2) | Смазка должна быть нанесена сплошным слоем | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 или солидол С ГОСТ 4366-76 |
| 6 Проверить отсутствие подтеков масла в соединениях и уплотнениях гидросистемы | Гидросистема должна быть герметичной. Не должно быть подтеканий масла | Визуальный осмотр |
| 7 Проверить давление воздуха в шинах колес. При необходимости шины накачать | Давление в шинах должно соответствовать эксплуатационному | Компрессор трактора или насос. Манометр шинный ручного пользования. |

| Продолжение таблицы 9.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническое обслуживание при хранении Подготовка к межсменному хранению (до 10 дней) |
| 1 Очистить каток от грязи, пыли, растительных остатков, вы мыть каток | каток должны быть чистыми | Ветошь, щетка, чистик, вода или синтетическое моющее средство для струйной очистки машин |
| 2 Проверить комплектность катка | каток должны быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей катка, при обнаружении неисправностей устранить их | каток должны быть исправным | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 4 Проверить и при необходимости подтянуть крепления сборочных единиц катка. Обратить особое внимание на крепление рабочих органов. | Резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 5 Смазать каток согласно схемы смазки (Рисунок 2) | Смазка должна быть нанесена сплошным слоем | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 или солидол С ГОСТ 4366-76 |
| 6 Проверить отсутствие подтеков масла в соединениях и уплотнениях гидросистемы | Гидросистема должна быть герметичной. Не должно быть подтеканий масла | Визуальный осмотр |
| 7 Установить каток на площадке на деревянные или металлические опоры Продолжение таблицы 9.3 | каток должн находиться на машинном дворе | Визуальный осмотр |
| 1 | 2 | 3 |
| Подготовка к кратковременному хранению (от 10 дней до 2 месяцев) |
| 1 Очистить каток от грязи, пыли, растительных остатков, вы мыть каток | каток должны быть чистыми | Ветошь, щетка, чистик, вода или синтетическое моющее средство для струйной очистки машин |
| 2 Проверить комплектность катка | каток должны быть комплектным | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей катка, при обнаружении неисправностей устранить их | каток должны быть исправным | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 4 Проверить и при необходимости подтянуть крепления сборочных единиц катка. Обратить особое внимание на крепление рабочих органов. 5 Проверить отсутствие подтеков масла в соединениях и уплотнениях гидросистемы | Резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены Гидросистема должна быть герметичной. Не должно быть подтеканий масла | Инструмент, прилагаемый к трактору Визуальный осмотр |
| 6 Установить каток на площадке на деревянные или металлические опоры | каток должн находиться на машинном дворе | Визуальный осмотр |
| Подготовка к длительному хранению (более двух месяцев) |
| 1 Очистить каток от грязи, пыли, растительных остатков, вы мыть каток | каток должны быть чистым | Ветошь, щетка, чистик, вода или синтетическое моющее средство |
| 2 Проверить комплектность катка | каток должны быть комплектным | Визуальный осмотр |
| Продолжение таблицы 9.3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 Проверить техническое состояние составных частей катка, при обнаружении неисправностей устранить их | каток должны быть исправным | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 4 Проверить и при необходимости подтянуть крепления сборочных единиц катка. Обратить особое внимание на крепление рабочих органов. | Резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 5 Смазать каток согласно схемы смазки (Рисунок 2) | Смазка должна быть нанесена сплошным слоем | Солидол Ж ГОСТ 1033-79 или солидол С ГОСТ 4366-76 |
| 6 Детали и сборочные единицы с поврежденной окраской очистить от ржавчины, загрунтовать и покрасить 7 Проверить отсутствие подтеков масла в соединениях и уплотнениях гидросистемы Продолжение таблицы 9.3 | Поверхность с повреждённой окраской должна быть очищена от ржавчины, промыта кистью уайт-спиритом и загрунтована. Окраску производить через 12 часов после грунтовки. Подкрашенные места должны быть однородны по цвету с окраской катка. Гидросистема должна быть герметичной. Не должно быть подтеканий масла | Щетка металлическая, шкурка шлифовальная, кисть. Уайт-спирит ГОСТ 3134-78, грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82, эмаль ПФ-115 зеленая ГОСТ 6465-76 Визуальный осмотр |
| 1 | 2 | 3 |
| 8 При обнаружении деталей, пришедших в негодность, заменить их новыми или отремонтировать износившиеся | Установленные на катки детали должны сохранять работоспособность | Инструмент, прилагаемый к трактору. Комплект запасных частей. |
| 9 Установить каток на деревянные или металлические опоры на открытую площадку, в закрытое помещение или под навес 10 Законсервировать детали гидросистемы | каток должн находится на открытой площадке, в закрытом помещении или под навесом Трубопроводы покрить белой краской Штоки гидроцилиндров покрыть смазкой Концы трубопроводов гидросистемы культиватора закрыть заглушками или полиэтиленовой пленкой и обвязать шпагатом; | Визуальный осмотр |
|  |  | Инструмент, прилагаемый к трактору. Ветошь. Солидол С ГОСТ 4366-76. эмаль ПФ-115 белая ГОСТ 6465-76 |
| Техническое обслуживание в период хранения |
| 1 Проверить правильность установки катка на подставках | каток должн сохранять устойчивое положение, а рама располагаться горизонтально | Визуальный осмотр |
| 2 Проверить состояние консервационной защиты и покраски, обнаруженные дефекты должны быть устранены | Консервационная смазка и окраска должна равномерно покрывать защищаемые поверхности | Визуальный осмотр |
| 3 Проверить давление воздуха в шинах. При хранении шин на складе через 2-3 месяца перевернуть каждую шину, меняя плоскость опоры | Давление воздуха должно составлять 70% от нормального | Манометр шинный ручного пользования (пределы измерений 200-700кПа) |

| Продолжение таблицы 9.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническое обслуживание перед началом сезона (ТО-Э) (при снятии с длительного хранения) |
| 1 Очистить детали и узлы катка от консервационной смазки | каток должен быть очищен от консервационной смазки | Ветошь, чистик, уайт-спирит ГОСТ 3134-78 |
| 2 Доукомплектовать каток сданными ранее на склад узлами и деталями | каток должен быть комплектным | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 3 Осмотреть и, при необходимости, подтянуть крепления | Все резьбовые соединения должны быть затянуты, шплинты разведены Моменты затяжки: М6 – 4 - 6 Нм М8 – 9,4 - 11,8 Нм М10 – 18,6 - 23,6 Нм М12 – 34 - 42,5 Нм М20 – 160 - 200 Нм М24 – 268 - 335 Нм М30 – 350 - 400 Нм | Инструмент, прилагаемый к трактору |
| 4 Смазать каток согласно схемы смазки (Рисунок 2) | Старая смазка должна быть удалена, а новая полностью заполнять полости узлов и деталей и покрывать смазываемые поверхности. | Шприц Солидол Ж ГОСТ 1033-79 или солидол С ГОСТ 4366-76 |
| 5 Проверить работоспособность всех узлов и механизмов. | В соответствии с разделами 5-8 настоящего руководства по эксплуатации |  |
| 6 Проверить давление воздуха в шинах колес. При необходимости шины накачать | Давление в шинах должно соответствовать эксплуатационному | Компрессор трактора или насос. Манометр шинный ручного пользования. |

9.9 Организацию сервисного обслуживания катка должен выполнять изготовитель и осуществлять его в соответствии с требованиями

ГОСТ 15.601-98.

10 Перечень, возможных неисправностей и указания по их устранению

10.1 Неисправности, методы их устранения приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| Неисправности, внешнее проявление | Возможная причина неисправности | Способ устранения неисправности, инструмент, принадлежности. |
| --- | --- | --- |
| 1. Поломка рабочего органа (катка) 2. Поломка подшипника блока рабочих органов 3. Поломка подшипника транспортных колес | Дефект диска или попадание посторонних предметов Дефект подшипника Дефект подшипника | Отремонтировать или заменить каток Заменить подшипник Заменить подшипник |

11 Правила хранения

11.1 Условия хранения катка у изготовителя до отгрузки и у потребителя должны гарантировать его полную сохранность, комплектность, качество, товарный вид в соответствии с ГОСТ 7751-85.

11.2 Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 4(Ж2) или 7(Ж1)по ГОСТ 15150-69, а в части воздействия механических факторов – жестким условиям транспортирования по ГОСТ 23170-78.

11.3 Каток у потребителя устанавливаются на межсменное (до 10 дней), кратковременное (от 10 дней до двух месяцев) и длительное хранение (более двух месяцев) в соответствии с ГОСТ 7751-85 и хранится в закрытых помещениях, под навесами, на открытых площадках машинных дворов или в пунктах технического обслуживания.

11.4 Каток при межсменном хранении допускается хранить на открытой площадке. Каток на кратковременное хранение (от 10 дней до 2 месяцев) и длительное хранение устанавливаются на деревянные или металлические опоры.  При этом они должены сохранять устойчивое положение при уклоне до 8,50.

11.5 Техническое обслуживание катка выполнять в соответствии с разделом 9 настоящего руководства по эксплуатации.

11.6 Запасные части должны храниться на складе в ящике, в котором они поступили потребителю.

11.7 К снятым и сданным на склад для хранения сборочным единицам должны быть прикреплены бирки с указанием хозяйственного номера катка.

11.8 На межсменное и кратковременное хранение каток ставят после окончания работ, а на длительное – не позднее 10 дней после окончания работ.

11.9 В период хранения техническое обслуживание выполняется при хранении в закрытом помещении один раз в два месяца, а под навесом и на открытой площадке – ежемесячно.

ВНИМАНИЕ: - В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА НЕ СТАВИТЬ КАТОК (КВ-6.0-01) НА ХРАНЕНИЕ ЗАПОЛНЕННЫМ ВОДОЙ, РАЗРЫВ КАТКОВ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ.

12 Транспортирование

12.1 Транспортирование катка должно производиться автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с правилами  перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

12.1.1 Строповка при погрузке и выгрузке должна производиться с учетом предусмотренных и обозначенных мест строповки.

12.1.2 Способ погрузки, размещение и крепление укладочных и упаковочных мест при отправке потребителю катка и запасных частей должны обеспечивать их полную сохранность.

12.2 Транспортирование катка трактором у потребителя должно выполняться только в транспортном положении.

12.3 Скорость движения по дорогам с твердым покрытием не должна превышать 10 км/ч.

12.4 Скорость движения на полевых дорогах и бездорожью должна обеспечивать сохранение работоспособного состояния катка.

13 Утилизация

13.1 Подготовку катка к утилизации необходимо проводить после утверждения акта о его списании, назначения руководителя, ответственного за проведение работ, и утверждение плана по проведению утилизации.

13.2 Меры безопасности

13.2.1 Необходимо соблюдать все общие правила техники безопасности при работе с катком.

13.2.2 При разборке катка необходимо соблюдать требования инструкций по технике безопасности при работе на ремонтном оборудовании.

13.3 Сведения и проводимые мероприятия по подготовке и отправке каткаа на утилизацию.

13.3.1 Порядок разборки катка по узлам при утилизации:

- демонтировать с катка рабочие органы;

- демонтировать с катка систему гидравлики;

- отсоединить транспортные колеса;

- отсоединить дышло;

- разобрать раму на составные часть.

13.3.2 Произвести разборку узлов по деталям.

13.3.3 Сортировать детали по группам: черный металл, цветной металл, резинотехнические детали.

13.3.4 Произвести дефектовку деталей. Годные детали использовать для технологическо-ремонтных нужд, а изношенные - на металлолом.

14 Комплектность

14.1 Каток поставляется потребителю в собранном виде в комплекте согласно таблицы 14.1

Таблица 14.1

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Обозначение укладочного или упаковочного места | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КВН-6.0 00.00.000 | Каток выравнивающий КВ-6.0-01 | 1 | 1/2 | Место ½ без упаковки масса 2350 кг |
| ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| КВН-0.6 00.00.000 РЭ | Руководство по эксплуатации (с гарантийным талоном) | 1 | * |  |
| КВ-6.0 00.00.000 | Каток выравнивающий КВ-6.0-02 | 1 | 1/2 | Место ½ без упаковки масса 2350 кг |
| ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| КВ-0.6 00.00.000 РЭ | Руководство по эксплуатации (с гарантийным талоном) | 1 | * |  |

ПРИМЕЧАНИЕ:* Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном выдается потребителю вместе с сопроводительной документацией. В гарантийном талоне делается отметка о дате продажи катка предприятием - изготовителем.

15 Свидетельство о приемке

Каток выравнивающий марка   КВ-6.0-

Заводской номер______________________________________________

# Соответствует техническим условиям ТУ BY 500052032.013-2016

и признан годным для эксплуатации.

М.П.						Дата выпуска__________________

Подпись лиц ответственных

за приемку

16 Гарантии изготовителя

16.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие катка требованиям технических условий ТУ BY 500052032.013-2016 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

16.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 календарных месяца на экспорт и 24 календарных месяца для Республики Беларусь, (за исключением интенсивноизнашиваемых деталей рабочих органов) при условии использования комплекта запасных частей и выполнения всех указаний по эксплуатации, транспортированию и хранению.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода катка в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня приобретения их потребителем.

16.3 Удовлетворение претензий по качеству предъявляются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь № 952 от 27.06.2008г. «О гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования». При поставке на экспорт и в страны СНГ – в соответствии с соглашением  о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности.

Приложение

ОАО «Минойтовский ремонтный завод», Гродненская обл., Лидский р-н, д.Минйты

факс приемной +375 154 655301, факс ОТК +375 154 655308; E-mail:  minojty_rz@tut.by

р/с 3012200370012 в ОАО «БелАПБ»

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №____

1.   Каток водоналивной КВ-6.0-___

(наименование, тип и марка изделия)

2.__________________________________________________________

(число, месяц, год, выпуска)

3.____________________________________________________________________

(заводской номер изделия)

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям,

характеристике и стандартам:    ТУ BY 500052032.013-2016

(наименование документа)

________________________________________________________________________

Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в течение 12 месяцев при поставках на экспорт и 24 месяца для Республики Беларусь со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок исчисляется с момента ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 со дня получения потребителем.

Начальник ОТК завода					_____________________

М.П.             					          (подпись)

______________________________________________________________

дата получения изделия на складе предприятия – изготовителя

______________________________                                     __________________________

Ф.И.О., должность                                                     (подпись)

М.П.

______________________________________________________________

дата продажи (поставки)  изделия продавцом  (поставщиком)

_________________________                                                _________________________

Ф.И.О., должность                                                    подпись

________________________________________________________________

дата продажи (поставки)  изделия продавцом  (поставщиком)

_________________________					_________________________

Ф.И.О., должность					           подпись

.______________________________________________________________

дата ввода изделия в эксплуатацию

________________________				_________________________

Ф.И.О., должность				           подпись

ОТМЕТКА ОБ ИЗУЧЕНИИ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Должность (профессия) | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |